## Slide 1: Risanje v pravokotni projekciji
Tokrat bomo narisali v pravokotni projekciji predmet, ki ima dve poševni ploskvi.

## Slide 2
Na listu levo zgoraj nariši 3-D skico predmeta (tudi kotiranje) in na njej označi smeri pogledov.
Opomba: desna streha je temnejša, ker je predmet narisan v programu Sketchup, ki samodejno osenči ploskve.
T
N
SR

## Slide 3
Vam je uspelo?

## Slide 4
2. Na sredino lista s svinčnikom 2B nariši pravokotnici, na razdalji 10 mm pa s svinčnikom HB pomožne vzporedne premice. Na sliki označi še N, T in SR.

## Slide 5
3. Začnimo z narisom. Ploskev si lahko pobarvamo. Na skici poglejmo, katere podatke najdemo o predmetu v tem pogledu.
Vidimo dve dolžini in tri višine (opazimo, da sta dve višini enaki!).

## Slide 6
4. Najprej na zgornjo pomožno vodoravno premico nanesemo dolžini.
POZOR! Z merjenjem začnemo od leve pomožne navpične premice!!!!

## Slide 7
5. Skozi zarisani točki narišemo pravokotnice na vodoravno premico. Podaljšamo jih tudi v polje za risanje tlorisa.
Priporočam, da pri risanju pravokotnic vedno poravnate črto geotrikotnika z glavno premico. Tako bo slika bolj natančna.

## Slide 8
6. Na levo navpično pomožno premico nanesemo še višine.
POZOR! Z merjenjem začnemo od zgornje pomožne vodoravne premice!!!!

## Slide 9
7. Skozi zarisani točki narišemo pravokotnice na navpično premico. Podaljšamo jih tudi v polje za risanje stranskega risa.

## Slide 10
8. Vidne robove prevlečemo z debelo polno črto (svinčnik 2B).

## Slide 11
9. Nadaljujemo s tlorisom. Ploskvi si lahko pobarvamo. Na skici poglejmo, katere podatke najdemo o predmetu v tem pogledu.
Vidimo dve dolžini in širino.

## Slide 12
10. Dolžini smo že načrtali, zato odmerimo in narišemo le še širino.
POZOR! Z merjenjem začnemo od spodnje pomožne vodoravne premice!!!!

## Slide 13
11. Skozi zarisano točko narišemo pravokotnico na navpično premico. Narišemo jo le malce preko navpičnih premic.

## Slide 14
12. Vidne robove prevlečemo z debelo polno črto (svinčnik 2B).

## Slide 15
Opomba:
opazimo, da isti rob strehe v narisu in tlorisu nista enako dolgi daljici. Zakaj?
V 8. razredu se boste s Pitagorovim izrekom naučili to razdaljo tudi izračunati!
35 mm
40 mm

## Slide 16
13. Poglejmo še stranski ris tega predmeta. Ploskvi si lahko pobarvamo. Pri tem opazimo, da smo levo ploskev strehe pobarvali že prej, v tlorisnem pogledu.
Na skici poglejmo, katere podatke najdemo o predmetu v tem pogledu.
Vidimo tri višine (dve sta enaki!) in širino.

## Slide 17
14. Višini smo že načrtali, iz tlorisa pa s šestilom prenesemo še širino.
POZOR! Šestilo zapičimo v presečišče glavnih pravokotnic!!!

## Slide 18
15. Skozi točko, v kateri je lok sekal glavno vodoravno premico, narišemo pravokotnico na vodoravno premico.

## Slide 19
16. Prevlečemo še vidne robove z debelo polno črto.

## Slide 20
Spodnji rob strehe, ki ga v stranskem pogledu ne vidimo, je skrit pod sprednjim vidnim robom.
Zato ga lahko narišemo tik ob njem s črtkano črto (svinčnik HB).

## Slide 21
Naloga je opravljena!