## Slide 1: Izometrična projekcija
Prostorski kot in kvader

## Slide 2
Napišemo naslov in s tanko polno črto (HB svinčnik) narišemo vodoravno premico,
ki jo poimenujemo horizont.

## Slide 3
2. Označimo točko, ki bo izhodišče prostorskega kota.

## Slide 4
3. Skozi točko narišemo na horizont pravokotno daljico navzgor, ki bo predstavljala os z.
Rišemo s tanko polno črto, ne pritiskamo preveč!

## Slide 5
4. Geotrikotnik poravnamo z izhodiščem pod horizontom in odmerimo na obeh
straneh kot 30o .

## Slide 6
5. Povežemo točko z izhodiščem in dobimo os x, na katero nanašamo dolžino predmeta.

## Slide 7
6. Povežemo še desno točko z izhodiščem in dobimo os y, na katero nanašamo širino
predmeta.

## Slide 8
7. Narišemo puščice na konceh vseh treh osi in zapišemo oznake.
Narisali smo prostorski kot.
S tem naredimo iluzijo, da gledamo v prostor, čeprav rišemo na ravnino lista zvezka.

## Slide 9
10. Zapišemo podatke za kvader, ki bi ga radi narisali (npr. levo zgoraj).

## Slide 10
11. S šestilom nanesemo dolžino na os x.

## Slide 11
12. Na os y nanesemo širino.

## Slide 12
13. Najprej narišemo spodnjo ploskev kvadra. To lahko naredimo na dva načina:
s šestilom …
… ali z risanjem vzporednic z osjo x in y.

## Slide 13
14. Ugotovimo, da se nam je spodnja ploskev kvadra, ki je sicer pravokotnik, pri risanju
popačila v paralelogram.

## Slide 14
15. Skozi oglišča paralelograma narišemo vzporednice z osjo z (lahko pa si pomagamo
tudi tako, da na horizont narišemo pravokotnice).

## Slide 15
16. V šestilo odmerimo višino kvadra, ki jo nanesemo na vse štiri navpične premice.

## Slide 16
17. Tako nastala zgornja oglišča kvadra povežemo v zgornjo ploskev našega kvadra
(spet dobimo paralelogram).

## Slide 17
18. V nastali množici črt ne opazimo kvadra, zato njegove vidne robove prevlečemo z debelo polno črto (svinčnik 2B), nevidne pa spremenimo v črtkane (pomagamo si lahko z radirko).

## Slide 18
19. Pomembno:
Tanke polne črte rišemo rahlo, da ne motijo končnega izgleda slike.
Če smo pri risanju vseeno preveč pritiskali, moramo na koncu pomožne črte zradirati.