## Slide 1: Predmet v pravokotni projekciji
NAČRTOVANJE PO KORAKIH

## Slide 2
Ponovimo, kar že vemo: na os x odmerimo dolžino, na os y širino, na os z pa višino predmeta.
dolžina
višina
širina
širina
dolžina
višina

## Slide 3
1. Predmet pogledamo v treh smereh: z leve strani, naravnost in z vrha.
z leve strani
(stranski ris SR)
naravnost
(naris N)
z vrha (tloris T)

## Slide 4
2. Ploskve posameznih pogledov si lahko tudi pobarvamo, da se ne zmotimo.
z leve strani
(stranski ris SR)
naravnost
(naris N)
z vrha (tloris T)

## Slide 5
3. Na listu si pripravimo prostor za risanje vseh treh pogledov. Osi x, y in z upodobimo s pravokotnima premicama (debeli polni črti – 2B svinčnik). Tanjše vzporednice so 10 mm oddaljene od vseh treh osi in predstavljajo pomožne črte, ob katere umestimo posamezne poglede (HB svinčnik) .
N
T
SR

## Slide 6
4. Začnemo s pogledom naravnost, torej z narisom. Katere podatke o predmetu vidimo v tem pogledu?

## Slide 7
5. Naris: merjenje začnemo v presečišču zgornje vodoravne in leve navpične pomožne črte. Najprej odmerimo in zarišemo obe dolžini.
45 mm
25 mm
N
N

## Slide 8
6. Skozi narisani točki narišemo pravokotnici na os x. Ker bo dolžina
enaka tudi v tlorisu, narišemo pravokotnice tudi v prostor za tloris.
N
T

## Slide 9
7. Nadaljujemo v istem presečišču pomožnih črt kot prej. Tokrat odmerimo
in zarišemo obe višini.
25 mm
40 mm

## Slide 10
8. Skozi narisani točki narišemo pravokotnici na os z. Ker bo višina
enaka tudi v stranskem risu, narišemo pravokotnice tudi v prostor za stranski ris.

## Slide 11
9. Na sliki imamo veliko črt, zato z mehkim svinčnikom (2B) prevlečemo
vidne robove predmeta.

## Slide 12
10. Nadaljujemo s pogledom z vrha, torej s tlorisom. Katere podatke o predmetu vidimo v tem pogledu?

## Slide 13
11. Tloris: dolžini smo že odmerili in narisali, zato potrebujemo le še širino.
V tem pogledu začnemo z merjenjem od presečišča spodnje vodoravne in leve navpične pomožne črte.
20 mm

## Slide 14
12. Skozi narisano točko narišemo pravokotnico na os y.

## Slide 15
13. Z mehkim svinčnikom (2B) prevlečemo vidne robove predmeta.

## Slide 16
14. Nadaljujemo s pogledom z leve strani, torej s stranskim risom. Katere podatke o predmetu vidimo v tem pogledu?

## Slide 17
15. Stranski ris: višini smo že narisali, zato potrebujemo le še širino. Pri tem si pomagamo s šestilom, ki ga zapičimo v presečišče osi. Širino prenesemo kar iz tlorisa. Lok narišemo od navpične do vodoravne debele črte.

## Slide 18
16. Skozi točko, ki jo dobimo tam, kjer se lok konča, narišemo pravokotnico na vodoravno os. Z mehkim svinčnikom (2B) prevlečemo vidne robove predmeta.

## Slide 19
17. Zdaj le še preverimo, če mere naših treh slik ustrezajo meram na predmetu.