## Slide 1: LES
Lastnosti lesnih gradiv

## Slide 2: Les: Lastnosti lesa
Viri:http://www.fg.uni-mb.si/lucija/Gradiva-GI/12%20Les.ppt, Bogdan Sušnik, Ludvik Hajdinjak in Slavko Kocijančič: Tehnika in tehnologija – Učbenik za 6. razred osnovne šole
Lastnosti lesa
- Vlažnost
- Delovanje lesa, krčenje in nabrekanje
- Trajnost lesa na zraku
- Gostota in teža lesa
- Trdnost
- Trdota
- Cepljivost lesa
- Žilavost
- Elastičnost (prožnost)

## Slide 3: Les: Vlažnost
Viri:http://www.fg.uni-mb.si/lucija/Gradiva-GI/12%20Les.ppt, Bogdan Sušnik, Ludvik Hajdinjak in Slavko Kocijančič: Tehnika in tehnologija – Učbenik za 6. razred osnovne šole
Les moramo pred tehnično uporabo dobro posušiti, saj se drugače s časom preoblikuje in krivi.
Manj ko je vlage, bolje je.
Neposušen les hitreje napadejo plesni.
Les v času rasti vsebuje | 40 - 60 % vlage
Na zraku sušen les vsebuje | 15 % vlage
Umetno sušen les vsebuje | 6 - 10 % vlage

## Slide 4: Les: Delovanje lesa
Viri:http://www.fg.uni-mb.si/lucija/Gradiva-GI/12%20Les.ppt, Bogdan Sušnik, Ludvik Hajdinjak in Slavko Kocijančič: Tehnika in tehnologija – Učbenik za 6. razred osnovne šole
Pri sušenju lesa voda izhlapeva, les se krči.
Ko les vodo vpija, les nabreka.
Obe lastnosti privedeta do krivljenja in pokanja lesa. Temu procesu pravimo delovanje lesa, in je nezaželjeno.
Močno delujoč les: | lipa, bukev, češnja
Srednje delujoč les: | oreh, kostanj, hrast
Malo delujoč les: | topol, jelka, smreka, bor, macesen
Zelo malo delujoč les: | mahagoni, ebenovina

## Slide 5: Les: Trajnost lesa na zraku
Viri:http://www.fg.uni-mb.si/lucija/Gradiva-GI/12%20Les.ppt, Bogdan Sušnik, Ludvik Hajdinjak in Slavko Kocijančič: Tehnika in tehnologija – Učbenik za 6. razred osnovne šole
V zemlji najbolje zdrži: macesen, hrast
V vodi: brest, macesen, hrast, jelša
Na zraku: hrast, zelenika, macesen,bor, domači kostanj, brest, tisa
Les na suhem zdrži (idealno):
  macesen 1800 let
  brest 1500 let
  jelka, smreka in bor 900-1000 let
  bukev, hrast in jesen 800 let
  breza, topol in vrba 500 let
zelo trajen | hrast, zelenika, macesen, bor, domači kostanj, brest, tisa
trajen | smreka, jelka, jesen
malo trajen | javor, bukev, gaber, breza, lipa, topol, vrba, češnja, divji kostanj

## Slide 6: Les: Gostota
Viri:http://www.fg.uni-mb.si/lucija/Gradiva-GI/12%20Les.ppt, Bogdan Sušnik, Ludvik Hajdinjak in Slavko Kocijančič: Tehnika in tehnologija – Učbenik za 6. razred osnovne šole
Gostota je masa na enoto prostornine z enoto kg/m3.
Gostota vode je 1 kg/l oziroma 1 kg/dm3 oziroma 1000 kg/m3 oziroma 1 t/m3 oziroma 1 g/cm3.
            Primer:
            metrska kocka vode tehta 1 tono
            metrska kocka lipe tehta 530 kg
            metrska kocka gabra tehta 830 kg
            Ker je gostota vode večja od
            gostote (večine vrst) lesa,
            les plava na vodi.
VRSTA | GOSTOTA kg/m3
bukev | 720
gaber | 830
hrast | 700
jesen | 690
kostanj | 570
lipa | 530
oreh | 680
bor | 520
jelka | 450
macesen | 590
smreka | 470
topol | 370